## 湖南醴陵经济开发区管理委员会

## 2023年度上半年环境质量自行监测结果公示

湖南醴陵经济开发区管理委员会根据《湖南醴陵经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》、《湖南省产业园区环保信用评价管理办法（试行）》（湘环函[2020]195号）对园区环境自行监测的要求，委托景倡源检测（湖南）有限公司对区域的环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤等环境要素进行监测，2023年4月~6月，景倡源检测（湖南）有限公司对醴陵经开区环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境等环境要素进行了监测，现将各环境要素上半年监测结果公示如下：

#### 监测方案

表1-1 湖南醴陵经济开发区自行监测方案

| 监测 项目 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 陶瓷谷 片区 | G1湖南醴陵经开区 管委会 | 总悬浮颗粒物（TSP）、氨、硫化氢、总挥发性有机物（TVOC） | 1次/半年 | GB3095-2012二级标准、环境影响评价技术导则大气环境》中附录D |
|  |  | G2五里牌社区 |  |  |  |
|  |  | G3黄泥坳街道 |  |  |  |
|  | 东富 工业园 | G4旗滨玻璃 | 总悬浮颗粒物（TSP）、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物、硫酸雾、总挥发性有机物（TVOC） |  |  |
|  |  | G5龙楚学校 |  |  |  |
|  |  | G6萍乡市老关镇 |  |  |  |
| 地表水环境 | 陶瓷谷 片区 | W1 经开区一期工业污水处理厂上游500m渌江断面 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类、色度、氟化物、氯化物、硫酸盐、硫化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、六价铬、铜、锌、铅、镉、铁、锰、铍、铊、锑、汞、砷、粪大肠菌群 | 1次/半年 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  |  | 经开区一期工业污水处理厂下游1000m渌江断面 |  |  |  |
|  | 东富 工业园 | W3东富工业园污水处理厂上游500m断面 |  |  |  |
|  |  | W4东富工业园污水处理厂下游1000m渌江断面 |  |  |  |
| 地下水环境 | 陶瓷谷 片区 | D1黄泥坳村居民点 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐（以N计）、氯化物、氟化物、硫酸盐、总磷、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、总硬度、六价铬、锑、汞、砷、铜、锌、铅、镉、铁、锰、铍、铊、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐、总大肠菌群 | 1次/半年 | GB/T 14848-2017 Ⅲ类 |
|  |  | D2五华庙村居民点 |  |  |  |
|  |  | D3姜村村居民点 |  |  |  |
|  | 东富 工业园 | D4天六塘居民点 |  |  |  |
|  |  | D5三塘庵居民点 |  |  |  |
|  |  | D6杨林冲居民点 |  |  |  |
| 声环境 | 陶瓷谷 片区 | N1 园区东场界1m | 等效连续A声级 | 1次/半年，每次1天（昼、夜） | GB3096-2008 3类和4a类 |
|  |  | N2园区内国瓷大道 |  |  |  |
|  |  | N3园区内凤凰大道 |  |  |  |
|  |  | N4园区北侧G320 |  |  |  |
|  | 东富 工业园 | N5园区东场界1m |  |  |  |
|  |  | N6园区内东富大道 |  |  |  |
|  |  | N7 园区北侧G320 |  |  |  |
| 土壤 环境 | 陶瓷谷 片区 | Y1园区内一个点 | 45项 | 采样一次 | GB36600-2018中表1筛选值第二类用地限值标准 |
|  |  | Y2园区东场界10m | pH、镉、铬、锌、铜、铅、镉、砷、汞、镍 |  | GB 15618-2018表1中风险筛选值 |
|  | 东富 工业园 | Y3园区内一个点 | 45项 |  | GB36600-2018中表1筛选值第二类用地限值标准 |
|  |  | Y4园区南场界10m | pH、镉、铬、锌、铜、铅、镉、砷、汞、镍 |  | GB 15618-2018表1中风险筛选值 |

二、监测结果

（1）环境空气监测结果表明，监测时间段内中国陶瓷谷片区和东富工业园总悬浮颗粒物（TSP）日均值浓度在33~48ug/m3范围，氟化物小时值浓度均＜0.5ug/m3，总悬浮颗粒物（TSP）、氟化物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求；氨小时值浓度在60~110ug/m3范围，硫化氢小时值浓度在1~3ug/m3范围，氯化氢小时值均＜20ug/m3、硫酸雾小时值浓度均＜10ug/m3、总挥发性有机物（TVOC）8小时均值浓度在192~237ug/m3范围，氨、硫化氢、氯化氢、硫酸雾、总挥发性有机物（TVOC）均满足《环境影响评价技术导则大气环境》中附录D中表D.1中标准限值。

（2）地表水监测结果表明，各监测断面监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

（3）地下水监测结果表明，各监测点位监测项目均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值要求。

（4）声环境质量监测结果表明，监测期间内，园区各声环境监测点位昼间噪声分贝在53-61dB(A)范围，夜间噪声分贝在40-48dB(A)范围，均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类、4a类标准要求。